Maxima desk

Офисные линзы

ОПИСАНИЕ

- Специальные линзы для работы в офисе

- Прогрессия на передней поверхности

- Подходят для длительной работы за компьютером и с документами

- Поля зрения на среднем и ближнем расстояниях шире, чем у обычных прогрессивных линз

- Три варианта дегрессии  D1,00; D1,33  и D1,75

- Коридор дегрессии 12 мм

- Не подходят для вождения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ:

При ADD 1,00-1,50 рекомендуем D1,00

При ADD 1,75-2,25 рекомендуем D1,33

При ADD 2,50-3,00 рекомендуем D1,75

ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ

| Аддидация | дегрессия |
| --- | --- |
| дптр | 1,00 (D100) | 1,33 (D133) | 1,75 (D175) |
|  | метры |
| 1,00 | - | - | - |
| 1,25 | 4,00м | - | - |
| 1,50 | 2,00м | 4,00м | - |
| 1,75 | 1,35м | 3,00м | - |
| 2,00 | 1,00м | 1,70м | 4,00м |
| 2,25 | 0,80м | 1,20м | 2,00м |
| 2,50 | 0,70м | 0,90м | 1,35м |
| 2,75 | - | 0,75м | 1,00м |
| 3,00 | - | - | 0,80м |

ПРИ ЗАКАЗЕ УЧИТЫВАТЬ

- РЕЦЕПТ: рефракция для дали и ADD

- Монокулярно PD для каждого глаза

- Расстояние для чтения – 40 см

- Расстояние от установочного креста до верхнего края оправы не менее 4 мм

- Рекомендуемая установочная высота 20 мм

- Минимальная высота проема оправы 24 мм

- Вертексное расстояние 10-14 мм

- Пантоскопический угол 8-12⁰

- Угол изгиба оправы 4-5⁰

- ЗАКАЗ ЛИНЗ: оформление по рефракции для близи с указанием D1,00; D1,33 и 1,75

СТОИМОСТЬ

| Материал | Диапазон рефракций | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Цилиндр 0,00/-4,00 Дегрессия D1,00; D1,33 и D1,75 | Glance Zaphire-Sx или NanoBlue |
|  | сфера |  |
| 1,60 | -10,00/+9,00 |  |
| 1,50 | -9,00/+8,00 |  |